## Slide 1: 《计算机网络与通信》课程 实验三：Socket编程
2019年秋季学期

## Slide 2: 实验介绍
  实验目的
  掌握TCP和UDP协议主要特点和工作原理
  理解socket的基本概念和工作原理
  编程实现socket网络通信（C++ & Python）
  实验环境
  CentOS 6.2 + GCC 4.4.6（其他Linux发行版也可用）
  Win7+Python3.7
  实验任务
  任务1：字符串转换-网络服务（迭代）（C++ ）
  任务2：字符串转换-网络服务（并发）（ C++）
  任务3：基于UDP socket的聊天室 （Python）

## Slide 3: 演示：echo服务
echo服务（ Linux自带）
  在7号端口上监听，同时提供TCP和UDP服务
  打开终端，输入chkconfig查看echo服务是否启动，
  如未启动，输入chkconfig echo-stream on开启
  输入netstat -antA inet|grep :7，确认echo服务处于监听状态
  输入telnet 127.0.0.1 7连接本机服务（也建议连接邻桌的电脑）
  输入任意文本，观察响应……
  输入Ctrl-]结束echo服务，输入close退出telnet
echo服务复现（简化）
  编译和运行server_example .c和client_example.c，观察实现的功能
Notes: IP+port

## Slide 4: 运输层协议
运输层为应用层提供两种服务
  TCP协议：面向连接，可靠
  UDP协议：无连接，不可靠
  使用<IP地址，端口号>标识应用程序的服务接入点
  运输层提供端到端的通信能力
  为通信双方提供一条逻辑通信管道——socket编程对象
  使用[协议] + [双方<IP地址，端口号>]来标识管道

## Slide 5: 什么是socket
socket是个多义词
  通信双方的逻辑通信管道
  围绕这种管道设计的一套应用编程接口（API）——在应用层和运输层之间，包含一系列相关函数和数据结构
  用于标识管道的数据结构——通常以该结构的描述符/句柄形式出现
  *nix系统中用于创建管道的函数——socket()

## Slide 6: 常见socket的类型
按协议类型划分：
  流式socket（SOCK_STREAM）：基于TCP协议。
  面向连接，可靠
  数据报socket（SOCK_DGRAM）：基于UDP协议。
  无连接，不可靠
  原始socket（SOCK_RAW）：基于IP协议。
  无连接，不可靠，用于直接访问IP层协议
  按I/O性能划分：
  阻塞式socket：函数调用将阻塞至有结果返回
  非阻塞式socket：函数调用立即返回，结果以消息/事件或异步回调方式告知应用程序

## Slide 7: 网络通信模型
网络通信最常见的模型，是客户机/服务器（Client/Server)模型，简称C/S模型
发起通信请求的一方称为客户机，接受并处理通信请求的一方称为服务器
客户机
客户机
客户机
服务器
请求
响应

## Slide 8: 服务器类型
迭代服务器（iterative server）
  同一时刻只能服务一个客户机。在此过程中，下一个客户机处于等待状态
  消耗资源少，效率低，适用于处理耗时较短的服务
  实现简单：单进程循环
并发服务器（concurrent server）
  同一时刻可以服务多个客户机
  消耗资源多，效率高，适用于对服务响应时间要求较高的场合
  实现复杂：多进程/线程、轮询选择、消息通知、事件响应、I/O复用、异步I/O……

## Slide 9: 流式socket的C/S通信模型
服务器
创建
socket()
绑定
bind()
监听
listen()
接受
accept()
发送/接收
send()/recv()
关闭
close()
客户机
连接
connect()
创建
socket()
发送/接收
send()/recv()
关闭
close()
绑定
bind()
连接建立
数据传送
连接释放
TCP连接管理三阶段

## Slide 10: 常用数据结构——TCP/IP地址
TCP/IP地址结构
struct sockaddr_in {
unsigned short int sin_family; /* 协议族 */
unsigned short int sin_port; /* 端口号 */
struct in_addr {
unsigned long int s_addr;
} sin_addr; /* IP地址 */
unsigned char sin_zero[8]; /* 零填充 */
};
  长度：2 + 2 + 4 + 8 = 16个字节
  协议族：AF_INET
  IP地址：INADDR_ANY表示本机所有IP地址
  用途：设置用于通信的<IP地址，端口号>

## Slide 11: 常用数据结构——通用地址
通用地址结构
  struct sockaddr {
    unsigned short int sa_family; /* 协议族 */
    unsigned char sa_data[14]; /* 地址数据 */
  };
  长度：2 + 14 = 16个字节
  协议族：常见协议族有TCP/IP协议族（AF_INET）、TCP/IPv6协议族（AF_INET6）、AF_UNIX、AF_IPX、AF_APPLETALK、AF_BLUETOOTH……
  用途：向函数传递参数，使函数支持多种协议

## Slide 12: 常用函数——创建socket
  定义：
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/socket.h>
  int socket(int family, int type, int protocol);
  参数：
    family：协议族。实验用AF_INET
    type：socket类型。常见有SOCK_STREAM、SOCK_DGRAM、SOCK_RAW等
    protocol：具体协议。0表示默认协议
  返回值：
    成功：返回一个描述符（正整数），标识所创建的socket
    失败：返回-1，并在全局变量errno中记录错误类型

## Slide 13: 常用函数——绑定地址
  定义：
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/socket.h>
  int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, int addrlen);
  参数：
    sockfd：要绑定的socket的描述符
    addr：要绑定的地址。此处为指向通用地址结构的指针，使用时，要进行强制类型转换
    addrlen：地址结构大小。可使用sizeof自动计算
  返回值：
    成功：返回0
    失败：返回-1，并在全局变量errno中记录错误类型

## Slide 14: 常用函数——服务器启动监听
  定义：
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/socket.h>
  int listen(int sockfd, int backlog);
  参数：
    sockfd：要监听的socket的描述符
    backlog：该socket上完成队列的最大长度。完成队列是指已完成三次握手(established)，但尚未被服务器接受（accept）的客户机
  返回值：
    成功：返回0
    失败：返回-1，并在全局变量errno中记录错误类型

## Slide 15: 常用函数——服务器接受连接
  定义：
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/socket.h>
  int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, int *addrlen);
  参数：
    sockfd：用于接受连接的socket的描述符
    addr：客户机地址。此处为指向通用地址结构的指针，使用时，要进行强制类型转换。如果不关心客户机地址，可以设为NULL
    addrlen：客户机地址结构大小。如果不关心，可以和addr一起设为NULL
  返回值：
    成功：返回一个新建的socket，用于数据传输
    失败：返回-1，并在全局变量errno中记录错误类型
  说明：
    传入的sockfd专用于监听并接受连接，服务器使用返回的新建socket和客户机传输数据

## Slide 16: 常用函数——客户端发起连接
  定义：
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/socket.h>
  int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr, int addrlen);
  参数：
    sockfd：用于发起连接的socket的描述符
    addr：服务器地址。此处为指向通用地址结构的指针，使用时，要进行强制类型转换
    addrlen：服务器地址结构大小。可使用sizeof自动计算
  返回值：
    成功：返回0
    失败：返回-1，并在全局变量errno中记录错误类型
  说明：
    客户端connect之前如果未bind，将使用本机地址和随机端口号自动绑定。不建议绑定固定端口号

## Slide 17: 常用函数——发送数据
  定义：
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/socket.h>
  int send(int sockfd, const void *buf, int len, int flags);
  参数：
    sockfd：用于发送数据的socket的描述符
    buf：指向数据的指针
    len：发送数据大小
    flags：额外选项。本次实验设为0
  返回值：
    成功：返回发送的数据大小
    失败：返回-1，并在全局变量errno中记录错误类型
  说明：
    send不将数据直接送到网络上，而是写入发送缓冲区，再由系统发送到网络。如果缓冲区空间不足，发送部分数据，返回值<len；如果缓冲区满，程序将阻塞

## Slide 18: 常用函数——接收数据
  定义：
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/socket.h>
  int recv(int sockfd, void *buf, int len, int flags);
  参数：
    sockfd：用于接收数据的socket的描述符
    buf：指向数据的指针
    len：接收数据大小
    flags：额外选项。本次实验设为0
  返回值：
    成功：返回接收的数据大小
    失败：如果对方已关闭连接，返回0；其他错误返回-1，并在全局变量errno中记录错误类型
  说明：
    recv从接收缓冲区读取指定大小数据。如果缓冲区数据不足，接受部分数据，返回值<len；如果缓冲区无数据可读，程序将阻塞

## Slide 19: 常用函数——关闭连接
  定义：
  #include <unistd.h>
  int close(int sockfd);
  参数：
    sockfd：要关闭的socket的描述符
  返回值：
    成功：返回0
    失败：返回-1，并在全局变量errno中记录错误类型
  说明：
    如果有多个进程同时访问该socket，close只关闭本进程对该socket的访问，不影响其他进程，当所有进程都close后，该socket才被彻底清除

## Slide 20: 常用函数——错误代码及处理
  定义：
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <error.h>
  void perror(const char *s);
  char *strerror(int errnum);
  说明：
    函数调用失败时，将返回-1，同时在系统变量errno中保存错误代码。通过perror()和strerror()，可获得错误代码对应的错误信息。perror直接显示具体错误信息，strerror则将错误代码转换为错误信息字串。
  例如：
    在判断bind()返回-1后执行代码：
    perror(“bind failed”）;
    将显示：
    bind failed：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    等价于：
    printf(“bind failed：%s\n”, strerror(errno));

## Slide 21: 常用函数——字节顺序转换
  定义：
  #include <arpa/inet.h>
  unsigned long int htonl(unsigned long int integer);
  unsigned short int htons(unsigned short int integer);
  unsigned long int ntohl(unsigned long int integer);
  unsigned short int ntohs(unsigned short int integer);
  参数：
    integer：要转换的整型数据
  返回值：
    转换后的整型数据
  说明：
    主机对于多字节的整型数据的表示称为主机字节顺序（HBO）（LSB）little，
    网络通信使用的表示法称为网络字节顺序（NBO）。(MSB)most
    HBO有两种，little-endian和big-endian，NBO只有一种，big-endian。为了让通信双方能正常使用各自的HBO，对于整型数据，发送方调用htonx，接收方调用ntohx。
    单字节数据和非整型数据不受影响。

## Slide 22: 关于Little-Endian和Big-Endian
Little-Endian小字节序，就是低位字节排放在内存的低地址端、
高位字节排放在内存的高地址端。
Big-Endian大字节序，就是高位字节排放在内存的低地址端、
低位字节排放在内存的高地址端。
比如 int a = 0x05060708，在Little-Endian的情况下存放为：
int a = 0x05060708，在Big-Endian的情况下存放为：
主机字节序和CPU有关：Intel的x86系列采用Little-Endian，
其他如PowerPC 、SPARC和Motorola处理器则采用Big-Endian
网络字节序：TCP/IP各层协议将字节序定义为Big-Endian
字节号 | 0 | 1 | 2 | 3
数 据 | 05 | 06 | 07 | 08
字节号 | 0 | 1 | 2 | 3
数 据 | 08 | 07 | 06 | 05

## Slide 23: 常用函数——地址的数/串转换
  定义：
  #include <arpa/inet.h>
  inet_addr(const char *str );
  参数：
  字符串，一个点分十进制的IP地址，如： inet_addr("127.0.0.1")
  返回值：
    如果正确执行将返回一个无符号长整数型数；如果传入的字符串不是一个合法的IP地址，将返回INADDR_NONE。
  说明：
  inet_addr()作用是将一个IP字符串转化为一个网络字节序的整数值，用于sockaddr_in.sin_addr.s_addr

## Slide 24
常用函数——地址的数/串转换
  定义：
  #include <sys/socket.h>
  #include <netinet/in.h>
  #include <arpa/inet.h>
  int inet_aton(const char *str, struct in_addr *num);
  //将前面字符串转换后写入后面的地址结构体
  char *inet_ntoa(struct in_addr num); //将传入的地址结构体转换成字符串
  参数：
    str：IP地址字符串形式。如“172.16.13.161”
    num：IP地址的整数形式。如“172.16.13.161”，其4字节整数为0xAC100DA1
  返回值：
    inet_aton：成功返回非0值，失败返回0
    inet_ntoa：返回转换后的字符串形式
  说明：
    调用这两个函数时，也要做相应的HBO和NBO的字节顺序转换。
    inet_ntoa的结果保存在静态缓冲区中，再次调用将覆盖上次的结果

## Slide 25: 常用函数——字符串转换成整数
  定义：
  #include <stdlib.h>
  int atoi(const char *str );
  参数：
    str：要进行转换的字符串
  返回值：
    每个函数返回 int 值，此值由将输入字符作为数字解析而生成。
    如果该输入无法转换为该类型的值，则atoi的返回值为 0。
  说明：
    使用该函数时要注意atoi返回的是int类型，注意输入str的范围不要超出int类型的范围。

## Slide 26: 任务1：实现字符串逆序回送 客户机发送一个字符串，服务器逆序处理后返回客户机
1.1 客户端：读懂客户机范例代码client_example.c，并按照以下步骤修改，完善该程序
  ① 为所有socket函数调用添加错误处理代码；
  ② 范例中服务器地址和端口是固定值，请你将它们改成
  允许用户以参数形式从命令行输入；
  ③ 范例中客户机发送的是固定文本”Hello Network!”，
  请改成允许用户输入字符串，按回车发送，获取服务器
  响应并显示；
  ④ 继续修改，实现③的循环：“接受用户输入—>按回车
  发送—>获取服务器响应并显示”，输入“bye”或按键 “ESC”退出

## Slide 27: 任务1：实现字符串逆序回送（迭代式） 客户机发送一个字符串，服务器逆序处理后回送给客户机
1.2 服务器端：根据服务器范例代码server_example.c，按照以下步骤修改，并使用1.1中的客户机进行测试
  ① 为所有socket函数调用添加错误处理代码；
  ② 范例中服务器端口是固定值，请你将它们改成允许用户
  以参数形式从命令行输入；
  ③ 范例中服务器只处理一条文本，请改成循环处理客户机
  发来的字符串逆序回送，收到“bye”或按键“ESC”退出；
  ④ 继续修改，使服务器能够迭代处理客户机：一个客户机
  响应结束后，继续接受下一个客户机，如此无限循环；
  （提示，按Ctrl-C可以终止服务器程序）

## Slide 28: 任务1：实验报告要求
  ①给出客户机和服务器的源代码（要有充分的注释），
  并附上客户机和服务器运行时的截图
  ②设置服务器listen()的backlog为0或1，让多个客户机同时连接
  服务器，使用netstat命令观察服务器socket状态，对照TCP有限
  状态机图，说明这些状态的由来。
  netstat –an|grep 服务器端口号
  ③分析说明为什么客户机不建议bind固定端口？
  （终端中，先运行命令：sysctl net.ipv4.tcp_timestamps=0 ）
  提示：让客户机bind固定端口，然后分以下两种情况讨论，并使用netstat配合分析
  运行客户机连接服务器，由客户机主动close，再次运行客户机，观察结果
  运行客户机连接服务器，由服务器主动close，再次运行客户机，观察结果
  ④IP地址和端口并没有作为数据传入send()/recv()，为什么也要
  进行字节顺序转换？不转换会有什么后果？

## Slide 29
任务1效果图

## Slide 30: 任务2：字符串转换-网络服务（并发）
程序要求：
  在任务1的基础上修改服务器代码，以创建子进程的并发方式提供服务
  实验报告要求：
  ①给出客户机和服务器的源代码，并附上客户机和服务器
  运行时的截图，要求至少2个并发客户机
  ②服务器accept之后会返回一个用于传输数据的socket，
  调用fork()会使父子进程同时拥有此socket描述符，
  父进程分支中是否需要关闭该socket？请分析原因。
  （分别运行关和不关的代码，netstat观察运行状态）

## Slide 31: 如何实现并发式服务？
创建多进程实现并发服务——fork()
  返回值：
    成功：父进程返回子进程的进程号（pid），子进程返回0
    失败：返回-1
  说明：
    fork创建的子进程与父进程共享代码正文，可以通过判断pid来区分
  示例：
    pid = fork();
    if (pid == -1)
    { return 1;}
    else if (pid == 0)
    { /* 子进程执行功能 */}
    else
    { /* 父进程执行功能 */}
  提示：
  #include <signal.h>
    在创建子进程前加入signal(SIGCHLD,SIG_IGN)可以清除僵尸进程

## Slide 32: 并发服务器的效果图
多个客户端可同时连接、交替对话

## Slide 33: 任务3：基于UDP socket的聊天室 （Python）
实验准备
  环境：python3.6+
  参考资料：python socket编程 python文件读写
实验目标：基于udp socket的多人实时聊天室
实验要求
    已知聊天室服务的IP和端口，用户可以随时加入聊天室
    服务端在用户进入/聊天室时应显示系统消息
    新用户需输入一个昵称，且不能与现存用户同名
    用户以规定字符串（如“exit” ）退出聊天室
    支持异常捕捉
Notes: 实验准备，包括环境和工具的准备，已经相关的参考资料链接。

## Slide 34: 常用函数——创建socket
  在python中，我们用 socket（）函数来创建套接字
  方法：
  socket.socket([family[, type[, proto]]])
  参数：
    family：套接字家族可以使AF_UNIX或者AF_INET
    type：根据是面向连接的还是非连接分为SOCK_STREAM或SOCK_DGRAM
    proto:一般不填
  实例：
    # 创建一个TCP socket
    s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
    # 创建一个UDP socket
    s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)

## Slide 35: 常用函数——绑定地址
  服务器需要绑定一个监听的地址和端口
  方法：
    bind((host,port))
  参数：
  host: ip地址
  port: 端口号
  实例：
    #创建socket
    s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
    #监听端口
    s.bind((‘192.168.1.112’,9999)) #注意输入的是一个元组，标红为服务器ip，后面为端口号（应支持动态输入）

## Slide 36: 常用函数——服务器接收数据
  在绑定好端口后，在创建socket时指定了类型是UDP，所以不需要调用监听的方法，而是直接接收客户端发来的消息
  方法：
    recvfrom(bufsize)
  参数：
    bufsize:要接收的最大数据量
  返回值：
  成功：(data,address) data是包含接收数据的字符串，address是发送数据的套接字地址
  失败： 抛出异常
  实例：
    print('Bind UDP on 9999...')
    while True:
  # 接收数据:
  data, addr = s.recvfrom(1024)

## Slide 37: 常用函数——服务器发送数据
  在接收到客户端发来的请求后，服务器发送响应给客户端
  方法：
    sendto(data,addr)
  参数：
    data: 要发送的数据
    addr：形式为（ipaddr，port）的元组
  返回值：
    成功：发送的字节数
    失败：抛出异常
  实例：
  while True:
  data, addr = s.recvfrom(1024)
  print('Received from %s:%s.' % addr)
  #发送数据
  s.sendto(b'Hello, %s!' % data, addr)

## Slide 38: 常用函数——客户端发送数据
  使用UDP协议时，不需要建立连接，知道对方的ip地址和端口号就可以直接发送数据包
  方法：
    sendto(data,addr)
  参数：
    data: 要发送的数据
    addr：形式为（ipaddr，port）的元组
  返回值：
    成功：发送的字节数
    失败：抛出异常
  实例：
  for data in [b'Michael', b'Tracy', b'Sarah']: #网络中是字节传输
  #发送数据
  s.sendto(data, ('192.168.1.112', 9999))

## Slide 39: 常用函数——客户端接收数据
  客户端接收服务器给出的响应：
  方法：
  recv(bufsize)
  参数：
    bufsize:要接收的最大数据量
  返回值：
    成功：返回字符串数据
    失败：抛出异常
  实例：
  for data in [b'Michael', b'Tracy', b'Sarah']:
  s.sendto(data, ('192.168.1.112', 9999))
  #接收数据
    print(s.recv(1024).decode('utf-8')) #解码

## Slide 40: 常用函数——关闭连接
  关闭套接字
  方法：
  close()
  实例：
  for data in [b'Michael', b'Tracy', b'Sarah']:
  s.sendto(data, ('192.168.1.112', 9999))
    print(s.recv(1024).decode('utf-8'))
    #关闭套接字
    s.close()

## Slide 41: 聊天室示例
启动服务器以及本地一个客户端

## Slide 42: 聊天室示例
另一台机子上进行客户端登录

## Slide 43: 聊天室示例
用户名重复

## Slide 44: 聊天室示例
用户退出

## Slide 45: 聊天室示例
捕捉的异常（服务器突然关闭）